## Slide 1: Static Timing Analysis(STA)
Reporter: EnChan.Chang

## Slide 2: Agenda
Setup Time & Hold Time
Mathematically Expressed
Setup Time Violation & Solution
Hold Time Violation & Solution
Timing Report Analysis
  Timing Path Groups
  Timing Report(R to R) - Tsetup
  Timing Report(Input to Output) - Tsetup
  Timing Report(R to R) – Thold
  Timing Report(Input to Output) – Thold
Time Borrowing
  Flip-Flop and Latch
  Glitch

## Slide 3: Setup Time & Hold Time
Setup Time & Hold Time
Mathematically Expressed
Setup Time Violation & Solution
Hold Time Violation & Solution
Timing Report Analysis
  Timing Path Groups
  Timing Report(R to R) - Tsetup
  Timing Report(Input to Output) - Tsetup
  Timing Report(R to R) – Thold
  Timing Report(Input to Output) – Thold
Time Borrowing
  Flip-Flop and Latch
  Glitch

## Slide 4: Setup Time & Hold Time
建立時間(Setup Time): 是指觸發器的時鐘信號上升沿到來以前，資料穩定不變的時間。
保持時間(Hold Time): 是指觸發器的時鐘信號上升沿到來以後，資料穩定不變的時間。
我們可以將 Setup / Hold Time看成是採集數據的窗口，數據必須在此窗口(Window)內是穩定的才行。

## Slide 5: Setup Time & Hold Time Cont.
Window

## Slide 6: Mathematically Expressed
Setup Time: Tclka + Tco + Tdata < Tclkb + Tcycle - Tsu
Hold Time: Tclkb + Th < Tclka + Tco + Tdata
 Setup Slack: (Tclkb + Tcycle - Tsu) – (Tclka + Tco + Tdata)
Hold Slack: (Tclka + Tco + Tdata) – (Tclkb + Th)
Note:
Setup Time為 Next Edge，需要加上Tcycle
Hold Time為 Same Edge，不需要加上 Tcycle

## Slide 7: Setup Time Violation & Solution
Setup Time: Tclka + Tco + Tdata < Tclkb + Tcycle - Tsu
若是有 Setup Time Violation，即 Setup Time Slack < 0
 Tclka + Tco + Tdata > Tclkb + Tcycle - Tsu (要開始取資料了，但是新資料還沒到)
Solution: 依照公式內的參數，有以下幾個方法
Tcycle: 增大時鐘週期(不過會降低時脈)
Tclkb – Tclka = Tskew: 增大 Skew， 有利於 Setup Time(但有害於 Hold Time)
Tdata: 減少邏輯電路的消耗時間
Tco: 更換較快的 CELL (LVT Cell)
Tsu`: Setup Slack變大
Th`: Hold Slack變小

## Slide 8: Hold Time Violation & Solution
Hold Time: Tclkb + Th < Tclka + Tco + Tdata
若是有 Hold Time Violation，即 Hold Time Slack < 0
 Tclkb + Th > Tclka + Tco + Tdata (取資料還沒結束時，資料就要更新了)
Solution: 依照公式內的參數，有以下幾個方法
Tclkb – Tclka = Tskew: 減小 Skew， 有利於 Hold Time(但有害於 Setup Time)
Tdata: 增加邏輯電路的消耗時間， 加 Buffer、Delay Cell
Tco: 更換較慢的 CELL(HVT Cell)
Tsu`: Setup Slack變小
Th`: Hold Slack變大

## Slide 9: Timing Report Analysis
Setup Time & Hold Time
Mathematically Expressed
Setup Time Violation & Solution
Hold Time Violation & Solution
Timing Report Analysis
  Timing Path Groups
  Timing Report(R to R) - Tsetup
  Timing Report(Input to Output) - Tsetup
  Timing Report(R to R) – Thold
  Timing Report(Input to Output) – Thold
Time Borrowing
  Flip-Flop and Latch
  Glitch

## Slide 10: Timing Path Groups
Start Point: Input Port、DFF/CK
End Point: Output Port、DFF/D
1
Start Point / End Point | Z(Output Port) | UFFA/D(DFF/D) | UFFB/D(DFF/D)
A(Input Port) | Path 1 | Path 2 | None (在經過 UFFA的時候，就會停下來，不會穿過去)
UFFA/CK(DFF/CK) | None (在經過 UFFB的時候，就會停下來，不會穿過去) | None (在同一個 UFF中) | Path 3
UFFB/CK(DFF/CK) | Path 4 | None (沒有此 Data Path) | None (在同一個 UFF中)
2
3
4

## Slide 11: Timing Report(R to R) - Tsetup
Clock Tree已經建置完成，
否則會顯示
clock network delay (ideal)
Clock Uncertainty(Setup)
- Before CTS: Jitter + Skew
- After CTS: Skew
(因為 CTS已經建置完成， Skew已經確定)
紅圈圈: 判斷 Report是 Setup還是 Hold

## Slide 12: Timing Report(Input to Output) - Tsetup
Setup選 Max:
即使 Delay最長的時間，都能將資料準時送達。
這樣 Delay的時間若是有改善(縮短)的話，
都能滿足 Setup Time。

## Slide 13: Timing Report(R to R) - Thold
Clock Uncertainty(Hold)
- Before CTS: Skew
- After CTS:
(因為 Hold Time是 Same Edge)
綠圈圈: 判斷 Report是 Setup還是 Hold

## Slide 14: Timing Report(Input to Output) - Thold
Hold選 Min:
即使 Delay最短的時間，都能讓資料能被採集。
這樣 Delay的時間若是有加長的話，
都能滿足 Hold Time。

## Slide 15: Time Borrowing
Setup Time & Hold Time
Mathematically Expressed
Setup Time Violation & Solution
Hold Time Violation & Solution
Timing Report Analysis
  Timing Path Groups
  Timing Report(R to R) - Tsetup
  Timing Report(Input to Output) - Tsetup
  Timing Report(R to R) – Thold
  Timing Report(Input to Output) – Thold
Time Borrowing
  Flip-Flop and Latch
  Glitch

## Slide 16: Time Borrowing
當下這一條 Path花費時間太長，導致不能及時在下一個 CLK來之前提供正確的值，因為從 Pipeline中的下一條 Path借用時間，使得兩條路徑的總時間保持不變。

## Slide 17: Time Borrowing Cont.
透過 Latch的特性，採集數據的時間最多可以增加至半個週期的 CLK，只不過下一個 Path的時間會被壓縮。
Path 1: 10 --> 12
Path 2: 10 --> 8
Path 1 + Path 2 = 20(總時間與原本是相同的)

## Slide 18: Flip-Flop and Latch
Flip-Flop:
- 只能在 CLK上升(下降)邊緣接收數據
Latch
- 可以接收數據的時間，有半個週期 CLK的時間。
- 缺點: 會有 Glitch、無法實現同步操作、
STA分析變複雜。
CLK=1時，資料S,R才能往下走，不會被擋住
CLK=0時，資料S,R會被擋住
所以只有半個週期 CLK的時間

## Slide 19: Glitch
在組合電路中，因為有 Competition及 Hazard，所以會產生 Glitch。